OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBÓT DOT. WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LASOCINIE 05 – 088 BROCHÓW

Prace modernizacyjne przy wymianie okien i drzwi obejmować będą następujące roboty:

- Oderwanie parapetów zewnętrznych blaszanych

- Zdjęcie skrzydeł okiennych i drzwiowych z wyniesieniem na wskazane miejsce

- Wkucie ościeżnic okiennych i drzwiowych  ze ścian

- Zmniejszenie otworów okiennych przez zamurowanie bloczkami gazobetonowymi licząc od dołu o jeden rząd okien - vide rysunki

- Wstawienie nowych ościeżnic drzwiowych i okiennych z zamocowaniem do ościeży i wypełnienie pianką montażową wolnych przestrzeni połączeń.

- Usunięcie nadmiaru pianki i uzupełnienie tynków ościeży.

- Wstawienie skrzydeł drzwiowych i okiennych z dopasowaniem i regulacją okuć

- Malowanie uzupełnionych tynków ścian oraz umocowanie nowych parapetów z blachy powlekanej – kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

# Skrzydła okienne należy wykonać z uwzględnieniem następujących parametrów:

- ościeżnice i skrzydła okienne z pięciokomorowego wysokoudarowego PCV.

- okucia skrzydeł okiennych obwiedniowe z funkcją uchylania i rozwierania skrzydła dodatkowo regulacja stopniowana razszczelnienia dotyczy to tylko prawych skrzydeł najniższego rzędu okien.- vide rysunek

- okucia skrzydeł okiennych z funkcją i rozwierania skrzydła dotyczy to tylko lewych skrzydeł najniższego rzędu okien

- najniższy rząd okien przy zachowaniu istniejącego podziału okien miedzy skrzydłem prawym i lewym będzie posiadał słupek.

- wyższe rzędy okien przy zachowaniu tego samego podziału będą posiadać stałe ościeżnice bez skrzydeł

- okna zlokalizowane w jednym poziomie pod sufitem sali gimnastycznej zachowują ten sam podział ze stałymi ościeżnicami bez skrzydeł

- oszklenie okien winno być wykonane z szyb zespolonych z bezpieczną szybą od strony wewnętrznej nie ulegającej zniszczeniu przez uderzenie piłką.

- drzwi wewnętrzne do sali gimnastycznej wykonać z wysokoudarowego PCV z zachowaniem istniejącego podziału na skrzydła. Skrzydła podzielić poziomym szprosem na dwa pola i oszklić bezpieczna szybą obustronnie od wewnątrz i zewnątrz. Okucia-zawiasy trzy sztuki na jedno skrzydło, zamek drzwiowy z wkładką bębenkową pod klamką. Dwa rygle czołowe w skrzydle węższym.

- drzwi zewnętrzne stalowe pełne z zachowaniem podziału na skrzydła. Drzwi powinny mieć izolację termiczną i atest antywłamaniowy. Zamki ryglowane góra-dół i ościeżnica. Drzwi otwierane na zewnątrz z progiem. Kolor i faktura drzwi do uzgodnienia z Inwestorem.