# Załącznik nr 11 do SWZ

# SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

# Nazwa zadania : „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie”

# Przedmiot oferty: Sprzęty komputerowe

# Oferent:

| 1. Zestaw komputerowy |
| --- |
| Nazwa/Nazwa parametru | Wartość parametru | Wartość parametru proponowana |  |
| Monitor (producent/model): |  |
| Przekątna | 27" |  |  |
| Panel | IPS LED |  |  |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920x1080 (FullHD) |  |  |
| Format obrazu | 16:09 |  |  |
| Jasność | 250 cd/m² |  |  |
| Kontrast statyczny | 1000:01:00 |  |  |
| Kontrast ACR | 80M:1 |  |  |
| Czas reakcji | 4ms |  |  |
| Kąty widzenia | ▷ 178° △ 178° |  |  |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.8 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" |  |  |
| Synchronizacja pozioma | 31 - 83KHz |  |  |
| Synchronizacja pionowa | 55 - 75Hz |  |  |
| Odświeżanie | 75Hz |  |  |
| Kolory | 16.7mln |  |  |
| Plamka | 0.311mm |  |  |
| Wejście sygnału | VGA x1, HDMI x1, Displlay Port x1 |  |  |
| Porty USB | 2x 2.0 |  |  |
| HDCP 2,2 | Tak |  |  |
| Wyjście słuchawkowe | Tak |  |  |
| Flicker free | Tak |  |  |
| Redukcja niebieskiego światła | Tak |  |  |
| Języki menu OSD | Polski |  |  |
| Power, Menu/ Wybierz, +/ Głośność, -/ ECO, Exit, Wejście |  |  |  |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |  |  |
| Parametry regulowane | auto konfiguracja, ustawienia obrazu (jasność, kontrast, ECO, regulacja niebieskiego światła, ACR, OD), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, ustawienia użytkownika, i-Style Colour), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, czas wygaszania OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, informacje o monitorze), wejście sygnału, ustawienia audio (głośność, wycisz, wejście audio) |  |  |
| Czas pracy bez przerwy | gru.24 |  |  |
| Regulacja wysokości monitora | 130mm |  |  |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |  |  |
| Obrót stopy | 90°; ▷ 45°, ◁ 45° |  |  |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |  |  |
| Standard VESA | 100 x 100mm |  |  |
| Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył |  |  |
| Stacja dysków (producent/model): |  |
| Obudowa | Micro Form Factor (MFF) |  |  |
| Procesor | Test w programie PassMark CPUMark nie mniejszy niż 10393 punktów. |  |  |
| Liczba rdzeni | 6 |  |  |
| Liczba wątków | 12 |  |  |
| Pamięć Cache | 12 MB |  |  |
| Układ graficzny | Wynik testu w programie Passmark G3D Mark nie mniejszy niż 1299. |  |  |
| Pamięć RAM | 8 GB (1 x 8 GB, DDR4, SO-DIMM, 2666 MHz, non-ECC) |  |  |
| Rodzaj | DDR4 |  |  |
| Architektura | SO-DIMM |  |  |
| Taktowanie | 2666 MHz |  |  |
| Maksymalna ilość pamięci | 64 GB |  |  |
| Dysk | 256GB, M.2, PCIe |  |  |
| Karta sieci LAN | Zintegrowana, 1 Gb/s |  |  |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |  |  |
| Karta sieci WLAN | 802.11ax |  |  |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro (64 bit) lub równoważny. Pełna zgodność z kontrolorem domeny Microsoft Windows 2019 i nowszymi. |  |  |
| Złącza - panel przedni |  |  |  |
|  | 1 x USB-A 3.2 Gen 1 |  |  |
|  | 1 x USB-A 3.2 Gen 1 |  |  |
|  | 1 x Gniazdo liniowe In/Out audio |  |  |
|  | 1 x Gniazdo uniwersalne audio |  |  |
|  | 2 x DisplayPort 1.4 |  |  |
|  | 4 x USB-A 3.2 Gen 1 |  |  |
|  | 1 x RJ-45 (LAN) |  |  |
| Klawiatura, mysz bezprzewodowa | 128-bitowe szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard) między klawiaturą a urządzeniami |  |  |

| 2. Pakiet oprogramowania biurowego |
| --- |
| Nazwa parametru/funkcji |  |
| Zamawiający wymaga aby dostarczone rozwiązanie było w najnowszej, stabilnej, opublikowanej przez producenta. |  |
| Zamawiający wymaga przedstawienia na każde żądanie kart katalogowych produktu potwierdzających spełnienie wszystkich wymagań dla oprogramowania. |  |
| Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje wyłącznie jako przykładowy wzór konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania równoważnego, poprzez które należy rozumieć oferowane oprogramowanie o parametrach nie gorszych od opisanych jako wymagane, umożliwiające wykorzystanie urządzeń, w takim samym zakresie i stopniu skomplikowania, co oprogramowanie określone w opisie przedmiotu zamówienia. |  |
| Polska wersja językowa interfejsu użytkownika |  |
| Sposób licencjonowania: licencja wieczysta |  |
| Oprogramowanie równoważne musi w sposób niezakłócony współdziałać z Microsoft Windows 10/11, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016, Microsoft Office 2019, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019 i sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego. |  |
| Oprogramowanie biurowe moduły: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient pocztowy |  |
| Opis wymagań technicznych, funkcjonalnych, jakościowych - równoważnych |  |
| Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. |  |
| Wykonawca zapewni dostęp do spersonalizowanej strony Producenta ze zdefiniowanym Kontem Zakupowym Zamawiającego pozwalającym upoważnionym osobom ze strony Zamawiającego na pobieranie zakupionego oprogramowania, uzyskanie dostępu do usług, Sprawdzanie liczby aktywnych subskrypcji w wykazie zakupionych produktów |  |
| Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Licencje bezterminowe, z możliwością wykonywania aktualizacji do obowiązujących wersji oraz aktualizacji wstecznych do uprzednio wydanych wersji w zależności od potrzeb. Produkty muszą być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem. |  |
| Producent/Typ: |  |

| 3. oprogramowanie do ochrony komputerów |
| --- |
| Nazwa wymaganej funkcji |  |
| Inspektor Procesów |  |
| Zaawansowany Anti-Exploit |  |
| Kontrola punktów końcowych i ich wzmocnienie (zapora sieciowa, kontrolę urządzeń z USB skanowanie oraz kontrolę zawartości sieci) |  |
| Anti-phishing i Web security Filtering |  |
| Ochrona przed atakami sieciowymi |  |
| Menadżer aktualizacji systemowych |  |
| Ochrona przed Ransomware |  |
| Automate Threat Remediation and Response |  |
| Analizy ryzyka punktów końcowych |  |
| Centrum zarządzania punktami końcowymi (stacjami i serwerami) w chmurze lub On-Premise |  |
| Inteligentne skanowanie i zminimalizowane zużycie zasobów |  |
| Język interfejsu: Polski |  |
| Skanowanie ruchu |  |
| Kontrola dostępu sieci Web |  |
| Antyphyshing |  |
| Czarna lista aplikacji |  |
| Dziennik zdarzeń |  |
| Ochrona serwerów, maszyn wirtualnych i stacji roboczych jedną licencją |  |
| W pełni zgodny z Win10/11, MS Server 2021 Standard |  |
| Producent/Typ: |  |

| 4. Drukarka |
| --- |
| Nazwa/Nazwa parametru | Wartość parametru | Wartość parametru proponowana |  |
| Producent/Typ: |  |
| dozwolone stosowanie zamienników bez utraty gwarancji na urządzenie | Tak |  |  |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |  |  |
| format | A4 |  |  |
| szybkość procesora | 600 MHz |  |  |
| miesięczne obciążenie | do 10000 stron |  |  |
| wydajność zasobnika startowego | do 700 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |  |  |
| wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym | do 1600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |  |  |
| standardowa pamięć | 128 MB |  |  |
| Parametry Druku |  |  |  |
| rozdzielczość druku mono | 600x600 dpi |  |  |
| szybkość drukowania mono | do 22 stron A4/min |  |  |
| czas do wydruku pierwszej strony | do 7,3 sekund |  |  |
| marginesy | górny 4 mm |  |  |
|  | dolny 4 mm |  |  |
|  | lewy 4 mm |  |  |
|  | prawy 4 mm |  |  |
| gramatura dla podajnika standardowego | do 163 g/m² |  |  |
| standardowa pojemność podajników | do 160 arkuszy |  |  |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |  |  |
|  | papier fotograficzny |  |  |
|  | papier szorstki |  |  |
|  | papier welinowy |  |  |
|  | koperty |  |  |
|  | etykiety |  |  |
|  | karton |  |  |
|  | pocztówki |  |  |
|  | papier do druku laserowego |  |  |
|  | obsługiwane formaty nośników |  |  |
|  | A4 |  |  |
|  | A5 |  |  |
|  | A6 |  |  |
|  | B5 (JIS) |  |  |
|  | koperty |  |  |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 76 mm |  |  |
|  | max 216 mm |  |  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | min 127 mm |  |  |
|  | max 356 mm |  |  |
| 5. Komputer typu laptop |  |
| Nazwa/Nazwa parametru | Wartość parametru | Wartość parametru proponowana |  |
| Producent/Typ: |  |
| Max Turbo Speed: | 4.2 GHz |  |  |
| Ilość rdzeni: | Quad-Core |  |  |
| Pamięć: |  |  |  |
| Pamięć RAM: | 8 GB (1 x 8 GB) |  |  |
| Max obsługiwany RAM: | 32 GB |  |  |
| Technologia: | DDR4 SDRAM |  |  |
| Szybkość: | 3200 MHz |  |  |
| Szybkość Znamionowa: | 3200 MHz |  |  |
| Rodzaj obudowy: | SO-DIMM 260-pin |  |  |
| Ilość slotów: | 2 |  |  |
| Puste sloty: | 1 |  |  |
| Sysk twardy | 512 GB SSD M.2 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) |  |  |
| Wyświetlacz: |  |  |
| Typ: | 15.6" |  |  |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 (Full HD) |  |  |
| Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości: | 60 Hz |  |  |
| Szeroki ekran: | Tak |  |  |
| Gęstość pikseli (ppi): | 141 |  |  |
| Współczynnik kształtu obrazu: | 16:09 |  |  |
| Jasność obrazu: | 250 cd/m² |  |  |
| Audio & Video: |  |  |
| Procesor graficzny: |  |  |  |
| Technologia przydziału pamięci: | Pamięć video współdzielona (UMA) |  |  |
| Aparat fotograficzny: | Tak - HD |  |  |
| Rozdzielczość: | 0,92 megapiksela |  |  |
| Typ czujnika obrazu: | CMOS |  |  |
| Rozdzielczości wideo: | 1280 x 720 |  |  |
| Klatki na sekundę: | 30 klatki/sek |  |  |
| Cechy kamery: | 78,6 stopni, aparat RGB |  |  |
| Dźwięk: | Głośniki stereo, mikrofon |  |  |
| Zgodność z normami: | Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości |  |  |
| Wejście: |  |  |
| Typ: | Klawiatura, panel dotykowy |  |  |
| Podświetlenie Klawiatury: | Tak |  |  |
| Klawiatura numeryczna: | Tak |  |  |
| Komunikacja: |  |  |
| Bezprzewodowe: | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac |  |  |
| Kontroler bezprzewodowy: | Dell Wireless 1820 |  |  |
| Interfejs sieciowy wi-fi | Tak |  |  |
| Kontroler ethernet: | 1Gb/s |  |  |
| Bateria |  |  |
| Technologia: | 4 ogniwa |  |  |
| Pojemność: | 54 Wh |  |  |
| Adapter AC |  |  |
| Wejście: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |  |  |
| Porty: |  |  |
| Interfejsy: | HDMI |  |  |
|  | USB-C 3.2 Gen 2x2 (Power Delivery) |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 |  |  |
|  | USB 2.0 |  |  |
|  | LAN |  |  |
|  | Słuchawki/mikrofon combo jack |  |  |
| Czytnik kart pamięci: | Tak (microSD, microSDHC, microSDXC) |  |  |
| Oprogramowanie |  |  |
| Inne: |  |  |
| Kolor: | Kolory ciemne (czarny, szary) |  |  |
| Ochrona: | Czytnik odcisków palców |  |  |
| Ochrona przeciwkradzieżowa: | Gniazdo blokady bezpieczeństwa |  |  |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Noble Wedge |  |  |
| Akcesoria w zestawie: | Zasilacz |  |  |
| Wymiary i waga: |  |  |
| Wymiary nie większe niż (szer./głęb./wys.): | 36.5 cm x 24.2 cm x 1.85 cm |  |  |
| Waga: | nie większa niż 1.8kg |  |  |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |  |  |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |  |  |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10-90% nieskroplone |  |  |
| Odporność na wstrząsy (podczas pracy): | 110 g @ 2 ms half-sine impulsu |  |  |
| Odporność na wstrząsy (w stanie spoczynku): | 160 g @ 2 ms half-sine impulsu |  |  |
| Odporność na drgania (podczas pracy): | 0.66 g @ RMS (random) |  |  |
| Odporność na drgania (w stanie spoczynku): | 1.3 g @ RMS (random) |  |  |
| System operacyjny: | Windows 11 Pro 64-bit Edition lub rónowoważny w pełni zgodny z kontrolerem domeny Ms Windows 2019 Server lub nowszym |  |  |
| Język interfejsu: | Polski |  |  |

| 6. Kserokopiarka kolorowa |
| --- |
| Nazwa/Nazwa parametru | Wartość parametru | Wartość parametru proponowana |  |
| Producent/Typ: |  |
| mono/kolor - tekst i grafika | Tak |  |  |
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne - druk/skan/kopia |  |  |
| laserowa kolorowa | Tak |  |  |
| format | A3 |  |  |
| drukowanie poufne | Tak |  |  |
| wydajność tonera startowego (mono) | do 16100 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |  |  |
| wydajność tonera startowego (kolor) | do 9800 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |  |  |
| wydajność tonera standardowego (mono) | do 23600 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |  |  |
| wydajność tonera standardowego (kolor) | do 16500 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) |  |  |
| standardowa pamięć | 4096 MB |  |  |
| maksymalna pamięć | 4096 MB |  |  |
| pojemność dysku twardego | 320 GB |  |  |
| miesięczne obciążenie | do 107000 stron |  |  |
| typ procesora | Dual Core |  |  |
| szybkość procesora | 1050 MHz |  |  |
| poziom hałasu | max 58,5 dB |  |  |
| Parametry Druku mono | do 1200x2400 dpi |  |  |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200x2400 dpi |  |  |
| szybkość drukowania mono | do 25 stron A4/min |  |  |
| szybkość drukowania w kolorze | do 25 stron A4/min |  |  |
| czas do wydruku pierwszej strony mono | do 7,1 sekund (wartość minimalna) |  |  |
| czas do wydruku pierwszej strony w kolorze | do 9,4 sekund (wartość minimalna) |  |  |
| czas nagrzewania | do 12 sekund (z trybu uśpienia) |  |  |
| automatyczny druk dwustronny | Tak |  |  |
| skanowanie dwustronne | Tak |  |  |
| skanowanie do e-maila | Tak |  |  |
| optyczna rozdzielczość skanowania | do 600x600 dpi |  |  |
| kodowanie koloru | 24 bit |  |  |
| skala szarości | 256 poziomy |  |  |
| skanowanie do plików w formacie | JPG |  |  |
|  | TIFF |  |  |
|  | XPS |  |  |
|  | PDF |  |  |
|  | PDF (przeszukiwalny, chroniony hasłem, linearyzowany) |  |  |
|  | PDF/A |  |  |
| Skanowanie do chmury | Tak |  |  |
| rozdzielczość kopiowania | 600x600 dpi |  |  |
| kopiowanie w kolorze | Tak |  |  |
| szybkość kopiowania monochromatycznego | do 25 kopii/min |  |  |
| szybkość kopiowania w kolorze | do 25 kopii/min |  |  |
| zakres skalowania | min 25 % max 400% |  |  |
| ilość kopii na arkuszu, N-up | do 2 kopii/arkusz |  |  |
| maksymalna liczba kopii | 999 |  |  |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | Tak |  |  |
| maksymalna gramatura nośników | do 256 g/m² |  |  |
| ilość podajników w standardzie | 4 |  |  |
| automatyczny dwustronny podajnik dokumentów | TAK, DADF |  |  |
| podajnik na pojedyncze arkusze | TAK |  |  |
| opcjonalny podajnik papieru | TAK, Dpapieru |  |  |
| pojemność podajnika głównego | do 2x 520 arkuszy |  |  |
| pojemność podajnika automatycznego DADF | do 110 arkuszy |  |  |
| maksymalna pojemność podajników | do 3250 arkuszy |  |  |
| pojemność odbiornika papieru | do 500 arkuszy (w standardzie, opcja rozszerzenia) |  |  |
| możliwość drukowania kopert | Tak |  |  |
| niestandardowe wymiary nośników (szerokość) | min 88,9 mm - max297mm |  |  |
| niestandardowe wymiary nośników (długość) | Tak |  |  |
|  | min 98,4 mm - max 431,8mm |  |  |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły |  |  |
|  | papier bond |  |  |
|  | karton |  |  |
|  | koperty |  |  |
|  | papier dziurkowany |  |  |
|  | etykiety |  |  |
|  | papier firmowy |  |  |
|  | papier wstępnie zadrukowany |  |  |
|  | papier makulaturowy |  |  |
|  | obsługiwane formaty nośników |  |  |
|  | do: A3 |  |  |
|  | koperty |  |  |
| Języki i Emulacje | PCL 5e |  |  |
|  | PCL 6 |  |  |
|  | PDF |  |  |
|  | XPS |  |  |
|  | TIFF |  |  |
|  | JPEG |  |  |
|  | HP-GL |  |  |
|  | czcionki i znaki |  |  |
|  | 136 czcionek PostScript |  |  |
|  | 83 czcionki PCL |  |  |
| Komunikacja |  |  |
| ethernet - druk w sieci LAN | Tak |  |  |
| wireless - druk przez WiFi | Tak |  |  |
| NFC | Tak |  |  |
| USB (3.0 Hi-Speed) | Tak |  |  |
| Apple AirPrint, Google cloud print | Tak |  |  |
| Dodatkowy podajnik arkuszy i szafka na kołach. | Tak |  |  |

| 7. Serwer |
| --- |
| Nazwa/Nazwa parametru | Wartość parametru | Wartość parametru proponowana |  |
| Producent/model: |  |
| Procesory: | 1-2 CPU |  |  |
| Procesor (zamontowany): | 1 x Intel Xeon Silver 4210R 10-Core (20 wątków) 2.4 GHz lub równoważny. Wynik testu PassMark CPU MARK 15030 |  |  |
| Maksymalna ilość procesorów: | 2 szt. |  |  |
| Pamięć (zamontowana): | 32GB (1x32GB) DDR4 2666MHz RDIMM |  |  |
| Maksymalna pojemność pamięci: | 512GB |  |  |
| Ilość wszystkich gniazd pamięci: | 12 szt. |  |  |
| Ilość wolnych gniazd pamięci: | 11 szt. |  |  |
| Maks. ilość dysków: | 12 szt. |  |  |
| Dyski Hot Swap | Tak |  |  |
| Kontroler sprzętowy RAID SAS/SATA | Raid 0,1,10,5,6 z 2GB NV cache |  |  |
| Gniazda rozszerzeń: | Do 3 sztuk PCIe |  |  |
| Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia: |  |  |
| Front ports Video: | 1 x USB 2.0, dedicated IDRAC Direct USB |  |  |
| Rear ports Video: | serial, 2 x USB 3.0, dedicated iDRAC network port |  |  |
| Interfejs sieciowy: | 2 porty 1GB RJ45 |  |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne: |  |  |
| Karta graficzna: | 2D (zintegrowana) |  |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne w najnowszych wersjach: | Microsoft Windows 2022 Server i Hyper-V |  |  |
|  | Canonical Ubuntu LTS |  |  |
|  | Citrix XenServer |  |  |
|  | Red Hat Enterprise Linux |  |  |
|  | SUSE Enterprise Linux |  |  |
|  | Vmware |  |  |
| Wysuwane szyny montażowe | Tak |  |  |
| Nadmiarowość zasilania | Tak |  |  |
| 2 zasilacze Hot Swap | Tak |  |  |
| Typ obudowy | Rack, 2U |  |  |
| Wysuwane szyny montażowe | Tak |  |  |
| Dysk SSD |  |
| Ilość dysków | 3 |  |  |
| Pojemność | 960GB |  |  |
| Odczyt sekwencyjny (maks.) | 470 MB/s |  |  |
| Odczyt losowy (zakres 100%) | 44000 IOPS (4K Blocks) |  |  |
| Zapis sekwencyjny (maks.) | 233 MB/s |  |  |
| Zapis losowy (zakres 100%) | 15500 IOPS (4K Blocks) |  |  |
| Zasilanie - Aktywność | 2.3W |  |  |
| Drgania - Podczas pracy | 2.17 GRMS (5 - 700 Hz) Max |  |  |
| Drgania - Podczas bezczynności | 3.13 GRMS (5 - 800 Hz) Max |  |  |
| Wstrząsy (Podczas pracy i bezczynności) | 1,000 G (Max) at 0.5 msec |  |  |
| Zakres temperatur roboczych | 0°C to 70°C |  |  |
| Klasyfikacja wytrzymałości (zapisy w okresie istnienia) | 1.0 PBW |  |  |
| Średni czas międzyawaryjny (MTBF) | 2 miliony godzin |  |  |
| System operacyjny | MS Windows 2022 Server Standard + 20 licencji Call lub w pełni zgodny |  |  |
| Wersja językowa systemu operacyjnego | Polska |  |  |

| 8. Serwer NAS |
| --- |
| Nazwa/Nazwa parametru | Wartość parametru | Wartość parametru proponowana |  |
| Producent/model: |  |
| Architektura procesora | 64-bit |  |  |
| Częstotliwość procesora | 4-core 2.2 GHz |  |  |
| Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI) | Tak |  |  |
| Pamięć systemowa | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |  |  |
| Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci | 4 GB (4 GB x 1) |  |  |
| Całkowita liczba gniazd pamięci | 2 |  |  |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB (16 GB x 2) |  |  |
| Kieszeń/kieszenie na dyski | 8 |  |  |
| Maks. liczba kieszeni na dyski z jednostką rozszerzającą | 12 (RX418 x 1) |  |  |
| Zgodny typ dysków | 2.5" SATA HDD |  |  |
|  | 2.5" SATA SSD |  |  |
| Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | TAK |  |  |
| Port LAN RJ-45 1GbE | 4 (z obsługą funkcji Link Aggregation / przełączania awaryjnego) |  |  |
| Port USB 3.2 1. generacji* | 2 |  |  |
| Port eSATA | 1 |  |  |
| Rozszerzenie karty PCIe | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |  |  |
| Wewnętrzne dyski twarde, obsługiwany format plików | Btrfs |  |  |
|  | EXT4 |  |  |
| Zewnętrzne dyski twarde obsługiwane formaty plików | Btrfs |  |  |
|  | EXT4 |  |  |
|  | EXT3 |  |  |
|  | FAT |  |  |
|  | NTFS |  |  |
|  | HFS+ |  |  |
| Temperatura pracy | 0°C do 35°C (32°F do 95°F) |  |  |
| Obudowa RACK | 2U |  |  |
| Parametry dysków |  |
| Ilość dysków SSD | 3 |  |  |
| Rozmiar kieszeni dysku SSD | 2.5" |  |  |
| Pojemność pamięci SSD | 1TB |  |  |
| Standardowe rozwiązania komunikacyjne | Serial ATA III |  |  |
| Typ pamięci | 3D NAND |  |  |
| Konstrukcja dedykowana do serwera plików | Tak |  |  |
| Szybkość przesyłania danych | 6 Gbit/s |  |  |
| Prędkość odczytu z nośnika | 530 MB/s |  |  |
| Prędkość zapisu nośnika | 560 MB/s |  |  |
| Losowy odczyt (4KB) | 95000 IOPS |  |  |
| Losowy zapis (4KB) | 85000 IOPS |  |  |
| UBER | <1 sector per 10^17 bits read |  |  |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1750000 h |  |  |
| Współczynnik TBW | 600 |  |  |
| Certyfikaty | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |  |  |

| 9. System monitoringu wideo |
| --- |
| Nazwa/Nazwa parametru | Wartość parametru | Wartość parametru proponowana |
| Nazwa/model kamery zewnętrznej: |
| Parametry kamery zewnętrznej: |  |  |
| Przetwornik obrazu | 1/3" |  |
| System skanowania | Progresywny |  |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |  |
| Czułość kamery kolor | 0,005 Lux (F1,6, AGC wł.) |  |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |  |
| Elektroniczna migawka | 1/3..1/100 000 s |  |
| Wolna migawka | Tak |  |
| Optyka |
| Ogniskowa obiektywu | 4 mm |  |
| Apertura | F1,6 |  |
| Montaż obiektywu | M12 |  |
| Kąt obserwacji | H: 84° |  |
| Oświetlenie |
| Oświetlacz IR | 80 m |  |
| Wideo |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4 MP (2688 x 1520) |  |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 25 kl./s |  |
| AGC | Tak |  |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |  |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |  |
| Redukcja szumów | 3D |  |
| Strefy prywatności | Tak |  |
| OSD | Wielojęzykowe Menu w tym język polski |  |
| Kompresja wizji | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |  |
| Strumień główny | 25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |  |
| Strumień pomocniczy | 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360) |  |
| Strumień trzeci | 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |  |
| Funkcje |  |
| Inne | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |  |
| Detekcja, obsługa alarmów |
| Informacja o klasyfikacji alarmu | Człowiek, pojazd |  |
| Detekcja ruchu | Tak |  |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |  |
| Wbudowana analiza | Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście/wyjście z regionu |  |
| Detekcja twarzy | Tak |  |
| Przechowywanie danych |
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 256 GB |  |
| Rejestracja zdalna | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |  |
| Sieć |  |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |  |
| Przepływność wideo | 32 Kbps to 8 Mbps |  |
| Parametry elektryczne |  |
| Zasilanie PoE | 802.3af klasa 3 |  |
| Zasilanie DC | 12 V DC |  |
| Pobór mocy | PoE: 12,5 W, DC: 11,5 W |  |
| Warunki pracy |
| Wilgotność względna | do 95% bez kondensacji pary |  |
| Temperatura pracy | -30..60 °C |  |
| Nazwa/model kamery wewnętrznej: |
| Parametry kamery wewnętrznej: |
| Przetwornik obrazu | 1/2,8" |  |
| System skanowania | Progresywny |  |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |  |
| Czułość kamery color | 0,005 Lux @(F1,6 AGC wł.) |  |
| Czułość (IR wł.) | 0,0 Lux |  |
| Elektroniczna migawka | 1/3..1/100 000 s |  |
| Wolna migawka | Tak |  |
| Optyka |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |  |
| Apertura | F1,6 |  |
| Montaż obiektywu | M12 |  |
| Kąt obserwacji | H: 107° |  |
| Oświetlenie |  |
| Oświetlacz IR | 30 m |  |
| Wideo |  |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 6 MP (3200 x 1800) |  |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | 20 kl./s |  |
| AGC | Tak |  |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | WDR 120dB |  |
| Kompensacja światła tylnego | BLC, HLC |  |
| Redukcja szumów | 3D |  |
| S/N | > 52 dB |  |
| Strefy prywatności | Tak |  |
| OSD | Polski |  |
| Kompresja wizji | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |  |
| Strumień główny | 20 kl./s (3200 × 1800) |  |
|  | 25 kl./s (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |  |
| Strumień pomocniczy | 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360) |  |
| Strumień trzeci | 10 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |  |
| Inne | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |  |
| Detekcja, obsługa alarmów |
| Informacja o klasyfikacji alarmu | Człowiek, pojazd |  |
| Detekcja ruchu | Tak |  |
| Detekcja sabotażu obrazu | Tak |  |
| Wbudowana analiza | detekcja intruza, przekroczenie linii |  |
| Przechowywanie danych |
| Rejestracja na kartę pamięci | uSD/SDHC/SDXC do 256 GB |  |
| Rejestracja zdalna | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |  |
| Sieć |  |
| Interfejs sieciowy | 10/100 Mbps |  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |  |
| Przepływność wideo | 32 Kbps to 16 Mbps |  |
| Parametry elektryczne |  |
| Zasilanie PoE | 802.3af klasa 3 |  |
| Zasilanie DC | 12 V DC |  |
| Pobór mocy | PoE: 7,5 W; DC: 6 W |  |
| Warunki pracy |  |
| Wilgotność względna | do 95% bez kondensacji pary |  |
| Temperatura pracy | -30..60 °C |  |
| Nazwa/model rejestratora sieciowego: |
| Parametry rejestratora sieciowego: |
| Switch POE x16 | Tak |  |
| Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP | 16 szt. |  |
| Wyjścia sygnałów |  |
| Wyjścia VGA | 1 x VGA |  |
| Wyjście HDMI | 1 x HDMI (4K) |  |
| Funkcje |  |
| Inne | Obsługa przez www (Safari, Firefox, IE), obsługa przez "chmurę" |  |
| Tryby rejestracji | Harmonogram (ciągły, ruch, ruch i/lub alarm, zagęszczanie zapisu przy zdarzeniach), ręczny |  |
| Przechowywanie danych |  |
| Liczba obsługiwanych HDD | 4 x SATA |  |
| Maksymalna pojemność pojedynczego dysku | 6TB |  |
| Interfejs eSATA | 1 |  |
| Porty, Interfejsy |  |
| Wejścia alarmowe | 16 szt. (NO/NC) |  |
| Wyjścia alarmowe | 4 szt. (przekaźnikowe) |  |
| Porty USB | 3 |  |
| Sieć |  |
| Wydajność sieciowa | 256 Mbps (128 strumieni wyjściowych) |  |
| Oprogramowanie do obsługi zdalnej | darmowy |  |
| Wparcie dla użytkowników mobilnych | Tak |  |
| Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych | 128 (dodatkowy kanał kodowania z wieloma kamerami w jednym strumieniu - kanał ZERO) |  |
| Obsługiwane serwisy DDNS | DynDNS |  |
| Ilość portów Ethernet z PoE dla kamer IP | 16 |  |
| Standard PoE | 802.3af/at (200 W) |  |
| Interfejs sieciowy | 1 x 100/1000 Mbps |  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP |  |
| Zapis, Podgląd, Odtwarzanie |  |
| Maksymalna szybkość rejestracji | 160 Mbps |  |
| Zdolność do wyświetlania lokalnego | 4 x 8MP, 16 x 2MP(FullHD) (wyświetlanie lokalne kamer o rozdzielczości do 12MP, wsparcie wyświetlania lokalnego za pomocą podstrumieni z kamer) |  |
| Nagrywanie audio z kamer IP | Tak (wyjście audio RCA lub przez HDMI) |  |
| Interfejs użytkownika | W języku polskim |  |
| Zasilanie | 100..240V AC |  |
| Pobór mocy | <16 W (bez dysków i zasilania kamer PoE) |  |
| Warunki pracy |  |
| Temperatura pracy | -10..55 °C |  |
| Akcesoria w komplecie | Mysz USB, kable do dysków |  |
| Dysk twardy do rejestratora: |
| Rodzaj dysku: | HDD dedykowany przez producenta do systemów CCTV |  |
| Typ dysku: | Wewnętrzny |  |
| Pojemność dysku: | 10 TB |  |
| Maksymalna prędkość: | Odczytu 140 MB/s, Zapisu 140 MB/s, Interfejsu 6 Gb/s |  |
| Monitor w recepcji: |
| Wygląd | cienkie ramki |  |
| Przekątna | 42.5", 107.9cm |  |
| Panel | AMVA3 LED, z gwarancją poprawnego działania wszystkich pikseli |  |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |  |
| Format obrazu | 16:09 |  |
| Jasność | 350 cd/m² |  |
| Kontrast statyczny | 5000:01:00 |  |
| Czas reakcji (GTG) | 8ms |  |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |  |
| Kolory | 16.7mln 8bit |  |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 83kHz |  |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 941.2 x 529.4mm, 37.1 x 20.8" |  |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 11.9mm, 11.9mm, 14.9mm |  |
| Plamka | 0.315mm |  |
| Obudowa | czarna, błyszcząca |  |
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |  |
| Cyfrowe wejścia sygnału | DVI x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |  |
|  | HDMI x2 (max. 3840x2160 @60Hz) |  |
| Wejścia audio | Mini jack x1 |  |
| Sterowanie | RS-232c x1 |  |
|  | RJ45 (LAN) x1 |  |
|  | IR x1 |  |
| Wyjścia audio | RCA (L/R) x1 |  |
|  | Wbudowane głośniki 2 x 10W |  |
| Monitor control output | RS-232c x1 |  |
|  | IR loop through x1 |  |
| HDCP | tak |  |
| Port USB | x2 (1x v.2.0, 1x v.3.0) |  |
| Ekstra | slot micro SD |  |
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 18/24 godzin |  |

| 10. Interaktywna podłoga |
| --- |
| Nazwa parametru i wartość | Wartość parametru proponowana |
| Nazwa/model: |
| Wielkość obrazu na wysokości 260cm: 260 cm 204,5 cm x 153,5 cm |  |
| Jasność projektora 5000 ANSI Lumenów |  |
| Żywotność lampy (tryb normal) Min. 5000 h |  |
| Rozdzielczość 1024 x 768 |  |
| Zasilanie / Pobór prądu |  |
| Zasilanie 230 V |  |
| Maksymalny pobór mocy 455 W |  |
| Pobór mocy gdy urządzenie wyłączone 15 W |  |
| Dźwięk |  |
| Wbudowane głośniki Tak |  |
| Moc 10 W |  |
| Ustawienie projektora w zestawie Poziomo (prawidłowa wentylacja) |  |
| Lustrzane odbicie obrazu Tak |  |
| Możliwość projekcji centralnej (nad środkiem obrazu) Tak |  |
| Gniazdo audio w panelu zewnętrznym Tak |  |
| Gniazdo USB 3.0 w panelu zewnętrznym 2 szt. |  |
| Gniazdo LAN w panelu zewnętrznym Tak |  |
| Możliwość montażu do ściany Tak |  |
| Gniazda USB x 2 szt, Audio, MIC, LAN. |  |
| Obsługa za pomocą pilota Tak |  |
| Podział gier na grupy Tak |  |
| Tryb automatycznego przełączania gier Tak |  |
| Dostęp do Internetu Tak |  |
| Typ przewodowej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Typ bezprzewodowej karty sieciowej IEEE 802.11n/g//b |  |
| Gotowy do połączenia internetowego Tak |  |
| Możliwość dodawania gier przez internet Tak |  |
| Możliwość zdalnej aktualizacji Tak |  |
| WiFi Tak |  |
| Oprogramowanie: |
| Zestaw gier ruchowych dla dzieci w wieku 2-12 lat, 30 tytułów |  |

| 11. Szafa Rack |
| --- |
| Nazwa parametru i wartość | Wartość parametru proponowana |
| Wolnostojąca 19”, wysokość 42U, rozmiar 800X1000. Drzwi perforowane, stopki oraz kółka. Zdejmowanie boki, front i tył. Regulowane prowadnice. Zestaw 2 wentylatorów. Kolor czarny. |  |

| 12. Switch zarządzalny |
| --- |
| Nazwa/Nazwa parametru | Wartość parametru | Wartość parametru proponowana |  |
| Nazwa/model: |  |
| Typ | Przełącznik warstwy 3 (L3) |  |  |
| Sposób zarządzania | CLI, Web, dedykowana aplikacja |  |  |
| RJ-45 (10/100/1000 Mbps) | 48 |  |  |
| Porty SFP+ 10 Gigabit | 4 |  |  |
| Porty POE | 48 Portów |  |  |
| POE+ IEEE 802.3af/at | Porty 1-40 PoE+ IEEE 802.3af/at, Porty 41-48 - 60W PoE++ IEEE 802.3af/at/bt |  |  |
| Całkowita moc dedykowana PoE | 600W |  |  |
| Zakres napięcia | Zgodnie z 802.3af, 802.3at/bt |  |  |
| Max. moc Passive PoE na port | 802.3at - 32W, 802.3bt - 64W |  |  |
| Pojemność przełączania [Gbps] | 175 |  |  |
| Prędkość przekazywania pakietów [Mpps] | 130 |  |  |
| Podgląd podstawowych parametrów bezpośrednio na urządzeniu | Tak |  |  |